## Slide 1: 일일업무보고 20240816
네트워크

## Slide 2: 관리대장
관리대장을 작성후 네트워크 작업을 실시하는것이 좋다.
작성예)

## Slide 3: 3Router 6switch

## Slide 4: Router0설정
1.Router0 의 ip주소는 20.10.1.1 이다
2.Router0 은 Serial0/0 과 Router1의 Serial 0/2/0 과 연결되어있다.
3.Router1의 Serial0/2/0의 ip주소는 20.10.1.2 이다
4.Router0에서 Router1과Router2를 연결하기 위해서는
static설정 창에서
5.Router1의 Serial0/2/0의 ip주소는 20.10.1.2을 기준으로
6.Router1의 pc의ip주소값 , Router2의 pc의ip주소값
7.netmask , 20.10.1.2를 입력한다
예제)
Router2의 pc 10.10.11.10 를 등록하기
(Router0의 static 설정화면)
network : 10.10.11.0 (10.10.11 로시작하는 ip)
Mask:255.255.255.0 (24)
Next Hop:20.10.1.2 (Router1 Serial0/2/0 부터 받기때문에)

## Slide 5
Router0의 static

## Slide 6: Router1설정
1.Router1의 Serial 0/2/0 은 Router0 의 Serial0/0 과 연결되어있다
2.Router1의 Serial 0/0 은 Router2 의 Serial0/2/0 과 연결되어있다
3.Router0 Serial 0/0 (20.10.1.1) Router2 Serial 0/2/0(20.20.1.2)
4.Router1은 Router0의 20.10.1.1에서 Router0의pc값을 가져오고
Router2의 20.20.1.2에서 Router2의pc값을 가져온다.
5.양쪽 라우터가 연결되어 있기때문에 static 설정시
Router0 과 Router2 주소값을 각각 설정한다.

## Slide 7
Router1의 static
10.10.1.0 과 10.10.3.0는
Router0 20.10.1.1.로 설정
10.10.11.0 과 10.10.13.0는
Router2 20.20.1.2.로 설정

## Slide 8
Router2의 static

## Slide 9: static triangle 6switch

## Slide 10: Router설정
라우터3개를 Triangle로 연결시켜서 어느 한곳이 접속이 끊겨도
다른 회선으로 연결될수 있게 설정시키는방법
위의 3router 6switch 의 Router1의 설정방법을 라우터3개로 설정하는방법과 비슷하다.
예제참조

## Slide 11
Router0의 static
Router0의 static설정01

## Slide 12
Router0의 static설정02

## Slide 13
Router1의 static설정01
Router1의 static설정01

## Slide 14
Router1의 static설정02
Router1의 static설정02

## Slide 15
Router2의 static설정01

## Slide 16
Router2의 static설정02

## Slide 17: RIP 5Router 4Switch
이번예제에서는 Static이 아닌 RIP를이용해서
5개의 라우터를 연결하는방법

## Slide 18: RIP 5Router 4Switch
RIP(Routing Information Protocol)은 이동 할 수 있는 경로 수(hop count)를 metric하여 사용한다.
목적지까지 가능 경로가 2개 이상 있을 경우, 목적지까지 도달하는데 필요한 라우터 개
수가 가장 적은 쪽의 경로를 최적의 경로로 선출하여 라우팅 테이블에 등록하여 사용한다.
hop count란 경로를 통과할 수 있는 장치의 수입니다. 같은 네트워크는 0의 metric을 가지고 다른 네트워크는 1로 계산하여 최대 15의 metric을 가진다.
제한적인 경로 때문에 소규모 네트워크 환경이나 네트워크 변화가 적은 환경에서 사용하기 적합하다.
*metric이란?
목적지로 가는 경로가 여러 개 일 경우 알고리즘을 통하여 경로값 을 계산해 메
트릭이 낮게 나오는 경로를 최적 경로로 선출하는데 사용합니다.

## Slide 19: Router0
Router0의 RIP설정에서 연결할 라우터 IP주소를
입력한다.

## Slide 20: Router1
Router1의 RIP설정에서 연결할 라우터 IP주소를
입력한다.

## Slide 21: Router2
Router2의 RIP설정에서 연결할 라우터 IP주소를
입력한다.

## Slide 22: Router3
Router3의 RIP설정에서 연결할 라우터 IP주소를
입력한다.

## Slide 23: Router4
Router4의 RIP설정에서 연결할 라우터 IP주소를
입력한다.